(руководство по эксплуатации)

Перед началом эксплуатации  ИИСТ-250  обязательно ознакомиться с содержанием настоящего руководства

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия.……………………………………………………….4

2. Технические характеристики…………………………...…….………...…4

3. Комплектность……………………………………………………………...5

4. Устройство и принцип работы……………………………………….……5

5. Указания мер безопасности………………………………………………..7

6. Подготовка и порядок работы…………………………………………..…8

7. Гарантии изготовителя………………………………………………....…10

8. Сведения о разработчике………….……………………….......................10

- НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ

Инверторный источник сварочного тока (в дальнейшем ИИСТ-250)  предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами низкоуглеродистых и низколегированных сталей диаметром до 6 мм, а также может быть использован для сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа при контактном возбуждении дуги. Обеспечивает легкость  поддержания дуги и компенсацию колебаний напряжения питающей сети, обладает защитой от перегрузок и надежно защищенной электроникой, характеризуется легкостью настройки и надежной работой в монтажных и стационарных условиях. Эксплуатация производится от двухфазной сети. Возможна эксплуатация от генератора мощностью не менее 11 кВт (в случае эксплуатации на полной мощности).

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение к двухфазной сети по схеме:…….…….…..….фаза1-нуль, фаза2-нуль.
Напряжение на фазах относительно нуля, В………………...….220 (+15%, -10%) 
Максимальный первичный ток (по нулю), А.........................................................50
Макс.потребляемая мощность (по нулю), кВА……………………......................10
Макс.потребляемая мощность (по фазам), кВА……………………....................5,0 
Диапазон регулирования сварочного тока, А…………………….................20÷270 
Род тока……………………......................................................................постоянный
Дежурное напряжение на выходе , В.... ................................................................12  х
Выходная характеристика…............................................................круто-падающая 
Производительность (Iсв =250А; Т = 25 оС), %......................................................60 
Предохранитель (плавкий)...............................................................................30А х 2
Габариты, мм............................................................................................330х210х245
Масса (без сварочных кабелей), кг.........................................................................8,0

Степень защиты IP23

Отключение   сварочного тока при залипании електрода.........................................  (Antistick)

х  - снабжен устройством автоматического отключения напряжения холостого хода с выдержкой времени не более 0,1 сек.

Рекомендуемые условия эксплуатации:

Диапазон температур окружающей среды…………………………….–10 ( +400С

Относительная влажность среды……….……………………….до 98% (при 150С)

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Источник сварочного тока ИИСТ-250……....…..…………………………….…1

2. Ответные части силовых разъемов ….….….…….……………………………...2

3. Руководство по эксплуатации …………….……….…………………………….1

4. Упаковка ……………………………………..…………........................................1

- УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

Основой устройства ИИСТ-250 являются два блока преобразователей с однотактной топологией, включённые параллельно. Такое исполнение дает возможность использовать каждый блок отдельно при отсутствии одной из фаз. При использовании одной фазы питания ИИСТ-250 обеспечивает диапазон регулирования сварочного тока 20÷140 А. При изготовлении ИИСТ-250 использована современная элементная база от ведущих мировых производителей.

Размещение органов управления и индикации показано на рис. 1.

На передней панели расположены: ручка регулировки сварочного тока 1, индикаторы включенного состояния (фаза1, фаза2) 2, индикатор блокировки источника 3, выходные разъемы для подключения сварочных кабелей 4. На задней панели расположены: выключатели питания устройства 5, решетчатые окна вентиляторов охлаждения 6, выход сетевого шнура питания 7, клемма заземления 8. Конструктивно ИИСТ-250 размещен в металлическом корпусе. На верхней крышке закреплена  ручка для переноски.

Рис. 1. Расположение органов управления

Передняя панель   	                                       Задняя панель

5. УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При работе с ИИСТ-250 необходимо строгое соблюдение "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

5.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током ИИСТ-250 относится к устройствам с отдельным заземлением корпуса прибора.

5.3. Для исключения возможности поражения человека электрическим током и выхода из строя источника ИИСТ-250 следует строго обеспечивать правильность подключения к розетке фаз питания и нуля.

5.4. Запрещается включение в сеть и выполнение сварочных работ со снятой крышкой корпуса ИИСТ-250.

5.5. При проведении сварочных работ следует придерживаться следующих правил:

- Рабочее место сварщика должно хорошо проветриваться или искусственно вентилироваться.

- Во избежание получения ожогов от брызг расплавленного металла, необходимо работать в защитных рукавицах или перчатках, головном уборе и специальной одежде.

- Для защиты глаз и лица от излучения электрической дуги и брызг расплавленного металла при выполнении сварочных работ необходимо в обязательном порядке пользоваться щитком сварщика.

- Запрещается сварка сосудов, находящихся под давлением.

- Запрещается выполнение сварочных работ в закрытых металлических емкостях, содержавших легковоспламеняющиеся и взрывоопасные химические вещества.

- Запрещается выполнение сварочных работ на металлических конструкциях, находящихся под напряженим.

5.6. При проведении сварочных работ необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности:

- временные места проведения сварки должны быть освобождены  от горючих материалов и легковоспламеняющихся жидкостей;

- место проведения сварочных работ должно быть обеспечено   первичными средствами пожаротушения;

- после окончания сварочных работ необходимо тщательно осмотреть место их проведения для исключения возможности возникновения пожара.

  - ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  И  ПОРЯДОК

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИИСТ-250

  - Подключить электрододержатель и кабель заземления к разъемам 4 (рис.1) ИИСТ-250 в зависимости от требуемой для данного вида электрода полярности.

  - Вставить сетевой шнур в розетку питания и выключателями 5 включить ИИСТ-250. При этом загораются индикаторы 1 и 2 и кратковременно индикатор 3 (не более 1 сек). В случае необходимости получения минимального сварочного тока 20А включается один из блоков ИИСТ-250.

  - Регулятором 1 установить требуемый сварочный ток. Шкала регулятора тока разбита на 4 секции.

Каждая секция соответствует следующим диапазонам тока:

1 – 40А(130А /диаметр электрода 2(3мм/ (один блок: 20А(70А /диаметр электрода 1,5 (2,5мм/)

2 – 130А(170А /диаметр электрода 3(4мм /(один блок: 70А(100А /диаметр электрода 2,5(3 мм/)

3 – 170А(260А /диаметр электрода 4(5мм/ (один блок: 100А(130А /диаметр электрода 2,5(3 мм/)

4 – 260А(270А /диаметр электрода 5(6мм/ (один блок: 130(140А /диаметр электрода 3(4мм/).

  - При использовании сетевого удлинителя длиной более 5 м, сечение проводников должно быть не менее 4 мм2. При длине сварочных кабелей более 5 м, сечение каждого должно быть не менее 25 мм2.

  - При резком изменении температурных условий эксплуатации ИИСТ-250 (например, при переносе из холодного помещения в теплое) необходимо дать устройству прогреться до исчезновения конденсата.

  - При выполнении сварочных работ на открытом воздухе, необходимо принять меры против попадания внутрь ИИСТ-250 атмосферных осадков.

  - При выполнении сварочных работ следить за тем, чтобы ИИСТ-250  находился в стороне от зоны разбрызгивания металла. Не допускать попадания внутрь изделия инородных предметов: абразивная пыль, металлическая стружка и т.п.

  - При эксплуатации инверторного источника сварочного тока ИИСТ-250 не допускать продолжительного (более 10 сек.) замыкания силовых кабелей.

  - В процессе эксплуатации обращать внимание, чтобы решетчатое окно вентилятора и вентиляционные жалюзи были свободными. Для исключения преждевременного перегрева не оставлять ИИСТ-250 под прямыми солнечными лучами. При перегреве устройство автоматически выключится, о чем засвидетельствует мигание индикатора 3. После остывания ИИСТ-250  автоматически включится.

  - При эксплуатации в сильно запыленных условиях рекомендуется периодическая чистка внутренней части ИИСТ-250.

  - Профилактическое обслуживание и ремонт ИИСТ-250 производится только специалистами, прошедшими соответствующую подготовку.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует работоспособность инвертора  в течение 18 месяцев со дня продажи потребителю при условии односменной эксплуатации. Производится ремонт или замена ИИСТ, если в течение указанного срока потребителем будет обнаружен отказ в его работе, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, эксплуатации и хранения

Инвертор с повреждениями корпуса и органов управления, а также эксплуатировавшийся в условиях, не предусмотренных настоящей инструкцией, снимается с гарантийного обслуживания и может быть отремонтирован за счет его владельца.

Заполняется продающей организацией:

Дата продажи		«______»____________200____г.

Штамп торгующей

Подпись продавца	____________________________	организации

Реквизиты изготовителя

### Частное предприятие „НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ІСТОК-ПІВДЕНЬ»”

73000, Україна, м. Херсон,  сел. Молодіжне, вул. Ботанічна, буд.32

р/р 26006029801687 в ХФ ВАТ Кредитпромбанк,  МФО 352651

Код ЄДРПОУ  35869804, ІПН 358698021039, № свідоцтва 100131604

e-mail: istok-south@inbox.ru   office@istok.kherson.ua  тел./факс 0552-515457.

ПП НВО «ІСТОК-ПІВДЕНЬ» - http://www.istok.kherson.ua

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Инвертор ИИСТ-140  заводской номер   ___________

признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска                                                        „____” _______ 20 __ г.

М.П.

Подпись ответственного за приемку                       ________________

Перед початком експлуатації ИИСТ-250 обов'язково ознайомитися з чинним посібником.

ЗМІСТ

1. Призначення виробу ...………………………..........……....3

2. Технічні характеристики...…………………..........…… .... 3

3. Комплектність...…………………………………….......  ....4

4. Устрій і принцип роботи...……………………………........5

5. Вказівки мер безпеки...………………………………..........7

6. Підготовка до роботи й порядок експлуатації ..................... 9

7. Гарантійні зобов’язання ...……………………………….  12

8. Відомості про розроблювача...………......………………..12

- ПРИЗНАЧЕННЯ  ВИРОБУ

Інверторне джерело зварювального струму (надалі ИИСТ-2502)  призначене для ручного дугового зварювання низьковуглецевих  і низьколегованих сталей покритими електродами діаметром до 6 мм, а також може бути використане для зварювання електродом, що не плавиться, у середовищі захисного газу при контактному підпалі дуги. Забезпечує легкість  підтримки дуги й компенсацію коливань напруги живлючої мережі, має захист від перевантажень і  захищену електроніку, характеризується легкістю настроювання й надійною роботою в монтажних і стаціонарних умовах. Експлуатація здійснюється від двофазної мережі. Можлива експлуатація від автономного генератора потужністю не менш, ніж 11 кВт (у разі  використання на повній потужності).

    - ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Підключення двофазне по схемі фаза1-нуль, фаза2-нуль.

Максимальний споживаний струм (по нулю), А ................ 50

Максимальна споживана потужність(по нулю),.....кВА......10
Максимальна споживана потужність (по фазах), кВА ..........5,0

Вид струму ...………………………………………...постійний

Діапазон регулювання зварювального струму, А........20(270

Чергова напруга на виході ,  В......…....……….............     . 12*

Запобіжник (плавкий) ...……………......…......………30А х 2

Габарити (мм)...…………………………......       330х210х245

Ступінь захисту IP23

Маса (без зварювальних кабелів), кг...……......……............8,0

Відключення   зварювального струму при залипанні електроду......  (Antistick)

* оснащено пристроєм  автоматичного відключення напруги розімкненого кола з часовою  витримкою не більш 0,1 сек.

Рекомендовані умови експлуатації:

Діапазон температур навколишнього середовища.........    –10(+400С

Відносна вологість середовища………...….......до 98% (при 150С)

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Джерело зварювального струму ИИСТ-250...…......…......1

- Відповідні частини силових рознімань ...……..........… ....2

- Посібник з експлуатації ...…………......…………..............1

- Пакування ...…………………………………......……........1

4. УСТРІЙ  І  ПРИНЦИП  РОБОТИ

Основою устрою ИИСТ-250 є включені паралельно два блока перетворювачів однотактної топології. Таке виконання  дає можливість використовувати кожний блок окремо при відсутності однієї з фаз . При використанні однієї фази живлення ИИСТ -250 забезпечує діапазон регулювання зварювального струму 20-140А. При виготовленні використана сучасна елементна база від провідних світових виробників.

Розміщення органів керування й індикації показана на мал. 1.

На передній панелі розташований: регулятор зварювального струму 1, індикатори включеного  стану  2  (фаза1, фаза2)  , індикатор блокування джерела 3, вихідні рознімання для підключення силових кабелів 4. На задній панелі розташовані: вимикачі живлення пристрою 5, ґратчасті вікна вентиляторів  охолодження 6, вихід мережного шнура  7.  Конструктивно ИИСТ -250 розміщений у металевому корпусі. На верхній кришці закріплено  ремінь для транспортування.

Мал. 1. Розташування органів керування

Передня панель   	                                                                Задня панель

5.ВКАЗІВКИ  МЕР  БЕЗПЕКИ

5.1. При роботі з ИИСТ -250 необхідно дотримання «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».

5.2. По способу захисту людини від поразки електричним струмом ИИСТ -250 відноситься до пристроїв із заземленням  корпуса окремим дротом.

5.3. Для виключення можливості враження  людини електричним струмом і виходу з ладу джерела ИИСТ -250 необхідно суворо забезпечувати правильність підключення до розетки фаз живлення й нулю.

5.4. Забороняється включення в мережу й виконання зварювальних робіт із знятою кришкою корпусу ИИСТ -250.

5.5. При проведенні зварювальних  робіт необхідно дотримуватися наступних правил:

- Робоче місце зварника повинне добре провітрюватися або штучно вентилюватися.

- Для уникнення  опіків від бризів розплавленого металу, необхідно працювати в захисних рукавицях або рукавичках, головному уборі й спеціальному одязі.

- Для захисту очей й обличчя від випромінювання електричної дуги й бризів розплавленого металу при виконанні зварювальних робіт необхідно в обов'язковому порядку користуватися щитком зварника.

- Забороняється зварювання посудин, що перебувають під тиском.

- Забороняється виконання зварювальних робіт  у закритих металевих ємностях, що містили легкозаймисті й вибухонебезпечні хімічні речовини.

- Забороняється виконання зварювання  металевих конструкцій, що перебувають під напругою.

5.6. При проведенні зварювальних робіт необхідно дотримуватися мір протипожежної безпеки:

- тимчасові місця проведення зварювання повинні бути звільнені  від горючих матеріалів і легкозаймистих рідин;

- місце проведення зварювальних робіт повинне бути забезпечене   первинними засобами пожежегасіння;

- після закінчення зварювальних робіт необхідно ретельно оглянути місце їхнього проведення для виключення можливості виникнення пожежі.

  - ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ  Й  ПОРЯДОК

ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  - Приєднати кабелі електродотримача й  заземлення за допомогою відповідних частин силових рознімань до рознімань 4 передньої панелі ИИСТ -250 (мал.1)  відповідно до необхідної для даного типу електрода полярності.

  - Вставити мережний шнур у розетку живлення й вимикачами 5 включити ИИСТ-250. Якщо потрібно мати мінімальний вихідний струм у межах 20А включають один блок.

  - Регулятором 1 лицьової панелі встановити необхідний зварювальний струм.

Шкала регулятора струму розбита на 4 секції.

Кожна секція відповідає наступним діапазонам струму:

1 – 40А-120А /діаметр ел. 2-3мм/       (один блок) 20А ( 70А /діаметр ел.1,5 (2,5мм/

2 –120А-160А /діаметр ел.3 -4мм/     (один блок) 70А (100А /діаметр ел. 2,5 ( 3 мм/

3 – 160А-230А /діаметр ел.4-5мм/     (один блок)100А ( 130А /діаметр ел. 2,5 ( 3 мм/

4 – 230А-270А /діаметр ел.5-6мм/     (один блок)130 ( 140А /діаметр електрода 3 ( 4мм

  - При використанні мережного подовжувача довжиною більше 5м, перетин провідників повинен бути не менш 4мм2. При довжині зварювальних кабелів більше 5м, перетин кожного повинен  бути не менш 25мм2.

  - При різкій зміні температурних умов експлуатації ИИСТ -250 (переносу з холодного приміщення в тепле)  необхідно перед включенням дати пристрою прогрітися до зникнення конденсату.

  - При виконанні зварювальних робіт   на відкритому повітрі, необхідно прийняти міри проти влучення усередину ИИСТ -250 атмосферних опадів.

  - При виконанні зварювальних робіт стежити за тим, щоб ИИСТ -250 перебував осторонь від зони розбризкування металу. Не допускати влучення усередину пристрою сторонніх предметів: абразивний пил, металева стружка й т.п.

  - При експлуатації інверторного джерела зварювального струму ИИСТ -250 не допускати  тривалого (більше 10 сек.)  замикання силових кабелів.

  - У процесі експлуатації звертати увагу, щоб ґратчасте вікно вентилятора й вентиляційні жалюзі були вільними. Для запобігання передчасного перегріву не залишати   ИИСТ -250 під прямими сонячними променями. При перегріві пристрій автоматично виключиться, про що засвідчить миготіння індикатора 3. Після остигання ИИСТ -250 автоматично включиться.

  - При експлуатації в сильно запилених умовах рекомендується періодичне чищення внутрішньої частини ИИСТ -250.

  - Профілактичне обслуговування й ремонт ИИСТ -250 здійснюється тільки фахівцями, що пройшли відповідну підготовку.

- ГАРАНТІЙНІ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Виготовлювач гарантує працездатність інвертора  протягом   18 місяців від дня продажу споживачеві. Виконується ремонт або заміна ИИСТ, якщо протягом зазначеного строку споживачем буде виявлена відмова в його роботі, за умови дотримання споживачем правил транспортування, експлуатації й зберігання

Інвертор з ушкодженнями корпусу й органів керування, а також, такий, що експлуатувався в умовах, не передбачених дійсною інструкцією, знімається з гарантійного обслуговування й може бути відремонтований за рахунок його власника.

Заповнюється організацією, що продає:

Дата продажу		«______»____________200____р.

Штамп торгуючої

Підпис продавця	____________________________	організації

Реквізити виготовлювача

### Приватне підприємство „НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ІСТОК-ПІВДЕНЬ»”

73000, Україна, м. Херсон,  сел. Молодіжне, вул. Ботанічна, буд.32

р/р 26006029801687 у ХФ ВАТ Кредитпромбанк,  МФО 352651

Код ЄДРПОУ  35869804, ІПН 358698021039, № свідоцтва 100131604

e-mail: istok-south@inbox.ru   office@istok.kherson.ua  тел./факс 0552-515457.

ПП НВО «ІСТОК-ПІВДЕНЬ» - http://www.istok.kherson.ua

- СВІДЧЕННЯ ПРО ПРИЙОМКУ

Інвертор ИИСТ-250  заводський номер                       ___________

визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску                                                        „____” _______ 20 __  р.

М.П.

Підпис відповідального за приймання                       ________________

# Footnotes

1)Модель ИИСТ-250З адаптирована для подключения к сети постоянного напряжения 275 +\- 15%

Модель ІДЗС-250З адаптована для підключення до мережі постійної напруги  275 В  ± 15%

# Text boxes

0

1

5

6

7

4

1

3

2

0

1

5

6

7

4

1

3

2

0

1

0

1

8